2ª EVALUACIÓN

ELECTRICIDAD (2ª Parte)

15) Escribe las 3 fórmulas de la ley de Ohm.

16) ¿Cuál es la tensión que hay en los extremos de una resistencia de 1 kiloohmio si circula una corriente de 0,5 amperios.

17) ¿Qué es la potencia eléctrica? ¿Cuál es su unidad de medida? ¿Cómo se llama el aparato de medida?

18) Escribe la fórmula de la potencia.

19) ¿Cuál es la potencia en kilovatios de un calefactor si al conectarlo a 230 voltios circulan 15 amperios?

20) ¿Qué es la energía eléctrica? ¿Cuál es su unidad de medida? ¿Cómo se llama el aparato de medida?

21) Escribe la fórmula de la energía.

22) ¿Qué energía eléctrica en kW-h, consume en 2 horas una lavadora de 2500 vatios?

23) ¿Qué es el efecto Joule? Escribe la fórmula de la ley.

24) Diferencias entre corriente continua y alterna. ¿Cuáles son los símbolos de cada una de ellas?

25) ¿Cuál es el valor de las siguientes resistencias?:

A) Marrón - Negro - Rojo - Plata

B) Naranja - Verde - Negro - Oro

Negro= 0; Marrón= 1; Rojo= 2: Naranja= 3; Amarillo= 4; Verde= 5; Azul= 6;

Violeta= 7; Gris= 8; Blanco= 9; Plata= 10%; Oro= 5%